附件

铁皮柜及不锈钢制品采购清单

| 类别 | 名称 | 规格尺（毫米） | 单位 | 产品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床 | 上下铁床 | 2000*800*1760 | 组 | 规格2000mm×900mm×1750mm 颜色灰白色。主架为40*40方管（正材,厚不低于1.2mm），床框为30*50扁管（正材,厚不低于1.2mm）。副材采用; 25×25×1.0方管上铺和下铺之间的内径是96cm（误差1-2cm），下铺到地面的内径是：42cm。上铺护栏采用20*20的方管（正材），高28cm。长71 cm床架横杆7根，25*25矩形扁管（正材，厚不低于1.2mm）。床头护栏采用20*20的方管（厚不低于1.2mm），爬梯用25*25cm和20*20的方管（正材，厚不低于1.2mm）焊接。床板采用多层板，厚度达到10mm | 带床板 |
| 柜 | 通三节柜 | 1800*850*420 | 套 | 采用优质冷轧钢板，表面酸洗、磷化、钝化等十工位处理。全自动静电喷塑，绿色环保对人体无害。亚光色。板材厚度：1.0mm厚 |  |
|  | 四门柜 | 1800*850*380 | 套 |  |  |
|  | 资料柜 | 1800*850*380 | 套 |  | 上层玻璃柜门 |
|  | 四节柜 | 1800*850*380 | 组 |  | 四节分离组合 |
|  | 二门更衣柜 | 1800*900*500 | 套 | 更衣柜系列采用优质冷轧钢板，表面酸洗、磷化、钝化等十工位处理。全自动静电喷塑，绿色环保对人体无害。亚光色。板材厚度：1.0mm厚 ,单门配置挂衣杆，玻璃镜 可取掉隔板。 | 上层一格、下层二格 |
|  | 三门更衣柜 | 1800*900*500 | 套 |  |  |
|  | 四门更衣柜 | 1800*900*420 | 套 |  |  |
|  | 六门更衣柜 | 1800*900*420 | 套 |  |  |
|  | 偏三内保柜 | 1800*850*380 | 套 | 采用优质冷轧钢板，表面酸洗、磷化、钝化等十工位处理。全自动静电喷塑，绿色环保对人体无害。亚光色。板材厚度：1.0mm厚 | 中段内设三斗柜一密码柜 |
|  | 四门密码柜 | 1800*900*420 | 套 | 采用优质冷轧钢板，表面酸洗、磷化、钝化等十工位处理。全自动静电喷塑，绿色环保对人体无害。亚光色。板材厚度：1.2mm厚 钥匙+密码开门 | 电子密码开启带抽屉 板材厚度1.2mm |
|  | 中二斗柜 | 1800*850*380 | 个 | 采用优质冷轧钢板，表面酸洗、磷化、钝化等十工位处理。全自动静电喷塑，绿色环保对人体无害。亚光色。板材厚度：1.0mm厚 | 中段设二斗柜 |
|  | 中二斗铁皮柜 | 1800*850*380 | 个 |  | 中段设二斗柜 |
|  | 暗二斗柜 | 1800*850*380 | 套 |  |  |
|  | 大器械柜 | 1800*850*380 | 套 | 采用优质冷轧钢板，表面酸洗、磷化、钝化等十工位处理。全自动静电喷塑，绿色环保对人体无害。亚光色。板材厚度：1.0mm厚 |  |
|  | 液体柜 | 1850*900*500 | 套 | 采用优质冷轧钢板，表面酸洗、磷化、钝化等十工位处理。全自动静电喷塑，绿色环保对人体无害。亚光色。板材厚度：1.2mm厚 | 承重4层,每层负载>150公斤 |
|  | 被服柜 | 1850*900*500 | 套 |  |  |
|  | 耗材柜 | 1850*850*380 | 个 |  |  |
|  | 小六斗柜 | 880*850*380 | 套 | 采用优质冷轧钢板，表面酸洗、磷化、钝化等十工位处理。全自动静电喷塑，绿色环保对人体无害。亚光色。板材厚度：1.0mm厚 |  |
|  | 二斗矮柜 | 1000*900*420 | 个 |  |  |
|  | 矮柜 | 1000*900*420 | 套 |  |  |
|  | 换鞋柜 | 500*1200*450 | 个 |  |  |
|  | 八门鞋柜 | 1800*900*420 | 套 |  |  |
|  | 十二门鞋柜 | 1800*900*420 | 套 |  |  |
|  | 十八门鞋柜 | 1800*900*420 | 套 |  |  |
|  | 二十四门鞋柜 | 2200*900*420 | 个 |  |  |
| 架 | 货架 | 2000型 | 组 | 货架立柱采用冷轧钢板，货架横梁采用P型钢材，阶梯的高度与层板的高度相匹配，横梁与立柱片挂接组装成框架 立柱75*35*1.2 横梁60*40*1.2 隔板0.6 | 重型承重,每层负载>300公斤 |
|  | 货架 | 1500型 | 组 |  |  |
|  | 双面档案架 | 2000*900*450 | 组 | 1.材质：冷轧钢板 2.规格型号（mm）：单节尺寸为900*450*2000(±5mm)。 3.立柱.底拉.厚度≧1.2mm，侧板、隔板、挂板、顶板、档板厚度均≧1.2mm。全部采用优质冷轧钢板。 4.防锈除油后，恒温静电喷塑 5.颜色：表面亚光灰色。 | 重型承重,可根据使用要求增加层数 |

木制办公家具采购清单

| 名称 | 规格尺寸 （mm） | 产品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议条桌 | 1200*600*760 | 材质：实木颗粒板，新型环保板材 具有耐磨耐刮、耐高温，防水防潮。桌面板材25mm加厚面板，钢架50*50mm。以上材料无任何夹层，均为一整块板面。 | 木制桌面-钢制脚架 |
| 医生办公桌 | 1200*600*760 | 材质：实木颗粒板，新型环保板材 具有耐磨耐刮、耐高温，防水防潮。桌面板材25mm加厚面板，其它板材15mm加厚板材,钢架50*50mm，2.0mm厚的钢制钢脚。以上材料无任何夹层，均为一整块板面。 | 木制桌面-钢制脚架、键盘滑抽、活动三抽推柜、活动主机架 |
| 办公桌 | 1400*700*760 | 材质：实木颗粒板，新型环保板材 具有耐磨耐刮、耐高温，防水防潮。桌面板材2.5cm加厚面板，其它板材1.5cm加厚板材。以上材料无任何夹层，均为一整块板面。 | 左侧带三抽、中部抽屉、右侧柜 |
| 电脑桌 | 1400*700*760 | 材质：高密度中纤板，表面木纹饰面注漆胡桃木色。 | 左侧带三抽、中部键盘滑抽、右侧柜 |
| 医生办公椅 |  | 材质：四脚钢架，坐垫和靠背高密度海绵软包。 | 软布凳面及靠背-钢管脚架 |
| 病员椅 |  | 材质：四脚钢架，凳面和靠背先用木质材料。 | 木制凳面及靠背-钢管脚架 |
| 电脑椅 |  | 材质：网布布料，凳面软包，液压升降，不锈钢五星转脚。 | 软面凳面及靠背-液压钢管五爪带轮不锈钢脚架脚架三年内包换 |
| 休息椅2位 | 1200*650*780mm | 材料：一级冷轧碳钢板，厚度≥1.5mm，经过预脱脂、脱脂、水先、酸洗、水洗、中和、表调、磷化、水洗、钝化十工位处理，不易生锈，经久耐用，打磨光滑，无毛刺。 工艺要求：表面均采用亚光粉体涂料，涂层厚度实测值为70-80um，光泽度好、表面硬度高、耐冲击力、耐水耐酸性强，金属涂层附着力（≥1级）、塑料件耐老化试验保持率（≥90%）。 扶手脚：采用1.6MM冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷闪银油。 座板：采用1.6MM冷轧钢板，除油除锈后静电喷闪银油。 横梁：冷轧钢板折压焊接成型，除油除锈后静电喷银色。 |  |
| 休息椅3位 | 1750*650*780mm |  |  |
| 休息椅4位 | 2300*650*780mm |  |  |
| 吧凳 |  | 皮制制软凳面液压升降钢制脚丁脚架 |  |
| 茶几 | 500*500*500 | 材质：实木颗粒板，新型环保板材 具有耐磨耐刮、耐高温，防水防潮。桌面板材2.5cm加厚面板，其它板材1.5cm加厚板材。以上材料无任何夹层，均为一整块板面。 |  |
| 单人沙发 | 600*800*850 | 实木框架、韩皮饰面、木扶手 |  |
| 三人沙发 | 1980*800*850 | 实木框架、韩皮饰面、软扶手 |  |