竞争性比选文件

项目编号：CQSY－A－2022003

项目名称：疫情防控能力提升项目医疗设备采购

采购人：重庆市第四人民医院

二〇二二年五月

目   录

第一篇  竞争性比选邀请书	- 1 -

一、竞争性比选内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商的资格条件	- 1 -

四、有关说明	- 2 -

五、其它有关规定	- 2 -

六、联系方式	- 3 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 4 -

一、项目内容	- 4 -

二、项目技术要求	- 4 -

第三篇  项目商务需求	- 13 -

一、实施时间、地点	- 13 -

二、报价要求	- 13 -

三、质量保证及售后服务	- 13 -

四、付款方式	- 14 -

五、知识产权	- 14 -

六、其他商务要求内容	- 14 -

第四篇  比选程序、评审标准、无效比选及采购终止	- 16 -

一、比选程序及方法	- 16 -

二、评审标准	- 18 -

三、无效响应	- 20 -

四、采购终止	- 20 -

第五篇  竞选人须知	- 22 -

一、竞选人	- 22 -

二、比选文件	- 22 -

三、竞选文件	- 22 -

四、开标	- 24 -

五、评标	- 24 -

六、定标	- 24 -

七、中选通知	- 24 -

八、关于质疑和投诉	- 24 -

九、签订合同	- 25 -

第六篇  竞选文件格式	- 26 -

一、经济文件	27

二、资格文件	29

三、商务文件	35

四、技术文件	38

五、其他	40

## 第一篇  竞争性比选邀请书

重庆市第四人民医院本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对疫情防控能力提升项目医疗设备采购进行竞争性比选，欢迎具有相关资质且有良好信誉和售后服务能力的供应商参加竞争。

### 一、竞争性比选内容

| 分包序号 | 项目内容 | 医疗设备名称 | 采购预算/最高限价 | 项目主管科室 | 中选人数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疫情防控能力提升项目医疗设备采购 | 无创呼吸机 | 20万元 | 器械科 | 1名 |
| 2 |  | 有创呼吸机1 | 28万元 |  | 1名 |
| 3 |  | 有创呼吸机2 | 18万元 |  | 1名 |
| 4 |  | 转运呼吸机 | 20万元 |  | 1名 |
| 5 |  | 自动心肺复苏机 | 21万元 |  | 1名 |
| 6 |  | 心电图机 | 2.2万元 |  | 1名 |
| 7 |  | 网络心电图机 | 2.2万元 |  | 1名 |

### 二、资金来源

采购人自筹，资金已到位。

### 三、供应商的资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

（二）特定资格条件

1. 供应商为所投产品制造商或经销商，若为经销商投标，须具备产品制造商认可的经销资格；

2. 须具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若有《医疗器械产品注册登记表》的，还须提供《医疗器械产品注册登记表》；

3. 须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

### 四、有关说明

（一）凡有意参与比选的供应商，请在“重庆市急救医疗中心”官方网站（www.cq120.com.cn）下载本项目采购要求等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有内容。

（二）竞争性比选文件公告期限：自公告发布之日（2022年5月17日）起三个工作日；

（三）比选文件及样品递交截止时间：2022年5月20日下午5点；

（四）比选文件递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院老大楼14-5室）；

（五）供应商须满足以下二种条件，其比选才被接受：

1、按时递交了比选文件；

2、按时报名签到；

（六）比选时间：另行通知；

（七）比选地点：重庆市第四人民医院。

### 五、其它有关规定

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市急救医疗中心”官方网站（www.cq120.com.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

4、超过递交截止时间递交的比选文件，恕不接收。

5、本项目不接受联合体参与比选。

6、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 六、联系方式

采购人：重庆市第四人民医院

联系人：杨老师

电  话：（023）63692226

传  真：（023）63854632

地  址：重庆市渝中区健康路1号

## 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

### 一、项目内容

| 分包序号 | 项目内容 | 医疗设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疫情防控能力提升项目医疗设备采购 | 无创呼吸机 | 1台 | 本项目是利用疫情防控能力提升项目专项资金采购的设备，可采购进口产品。 |
| 2 |  | 有创呼吸机1 | 1台 |  |
| 3 |  | 有创呼吸机2 | 1台 |  |
| 4 |  | 转运呼吸机 | 1台 |  |
| 5 |  | 自动心肺复苏机 | 1台 |  |
| 6 |  | 心电图机 | 1台 |  |
| 7 |  | 网络心电图机 | 1台 |  |

### 二、项目技术要求

分包1：无创呼吸机

1.1配置要求：主机1台、呼吸管路湿化器1套、专用台车1个

1.2.参数要求：

*1.2.1无创专用呼吸机，注册证管理类别为第三类；

1.2.2≥10英寸彩色液晶显示屏，显示呼吸设置、病人数据、波形和报警情况；同屏显示压力、流量、容量3项波形，可冻结观察，图标标示每次控制通气事件；

1.2.3通气模式：BiPAP S/T，CPAP，PC，AVAPS（在压力控制支持下保证患者达到我们设定的目标潮气量），高流量氧疗；

1.2.4采用内置涡轮供气，最大的持续流速能稳定地保持≥240L/min，自动漏气补偿≥60L/min，吸气触发和呼气切换不需手动调节，能自动同步触发和呼气切换；

1.2.5具备开机系统自检功能；

1.2.6非一体化加温湿化器；

1.2.7具备氧气浓度监测功能；

1.2.8近心端压力监测，保证监测参数的精确度；

1.2.9监测病人自主呼吸比例，了解病人自主呼吸能力；

1.2.10实时监测参数：呼吸频率，吸气压力，呼气末压力，气道峰压，潮气量，分钟通气量，呼吸比，氧浓度，漏气量；

1.2.11实时报警参数：高呼吸频率，高气道压限制及报警，低气道压报警等，屏幕上显示报警内容便于临床医师及时诊断报警状况；

1.2.12参数设置：

1.2.12.1目标潮气量：200-2000ml；

1.2.12.2呼吸频率：5-50bpm；

1.2.12.3吸气时间：0.3-4s；

1.2.12.4压力上升时间：0.1-0.4s；

1.2.12.5吸气压力（IPAP）：4-40cmH2O；

1.2.12.6呼气末正压(EPAP)： 4-25cmH2O；

1.2.12.7吸入氧浓度：21%~100%。

1.2.13配一体化的后备电池，可持续工作2小时。

分包2：有创呼吸机1

2.1配置要求：主机、湿化器、台车、呼吸管路支撑臂、模拟肺；

2.2技术参数：

*2.2.1供气方式：气动电控，空气气源为医院集中供气；

2.2.2电源：交直流两用，内置电池≥1小时；

2.2.3病人回路：双通气回路；

2.2.4采用≥15英寸彩色触摸液晶屏幕显示及操作；

2.2.5中文操作界面、中文报警、操作提示信息，具备锁屏功能；

2.2.6呼吸阀可高温高压蒸汽消毒（134℃）或者呼吸阀前端装有过滤器，过滤器可高温高压蒸汽消毒（134℃）；

2.2.7具备自检功能，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试呼气阀和安全阀等部件，并对流量传感器、氧气传感器等进行内部定标；

*2.2.8流量传感器：采用内置长效流量传感器（非压差式、非热丝式），非耗材；

2.2.9具备智能吸痰和同步雾化功能；

2.2.10通气模式

2.2.10.1基本通气模式：VCV ，PCV，SIMV，PSV，窒息通气；

2.2.10.2高级通气模式：压力控制同步间歇指令通气及其它智能通气模式。

2.2.11具有根据病人理想体重，自动设定潮气量功能；

2.2.12通气设置

2.2.12.1潮气量: 20-2000 mL；

2.2.12.2呼吸频率：4-100 bpm；

2.2.12.3 SIMV频率：1-60 c/min；

2.2.12.4 PEEP：0-50 cmH2O；

2.2.12.5吸气触发：1 to 10 L/min；

2.2.12.6呼气触发：0-85% of peak flow；

2.2.12.7吸气时间：0.2-10秒；

2.2.12.8氧浓度：21-100%；

2.2.12.9流速波形：方波/减速波。

2.2.13病人监测：监测病人实时数据：通气参数，气道阻力/顺应性，内源性呼气末正压，平台压， FIO2,平均压，吸气百分比，P0.1，自主MV，自主频率，VT/RR；

2.2.14报警功能：

2.2.14.1视觉和听觉三级智能声光报警，分不同的声音和颜色；

2.2.14.2报警设置项目：压力上限（Pmax），吸气潮气量上/下限（Vtmini /Vtmax），呼气分钟通气量上/下限（MVe low/ MVe high），呼吸频率上/下限（Fmini/Fmax），氧浓度上/下限（FiO2mini，FiO2max），窒息时间（T apnea)，电源故障，断电报警，管路脱落，技术报警。

分包3：有创呼吸机2

3.1配置要求：主机、湿化器、台车、呼吸管路支撑臂；

3.2技术参数：

*3.2.1供气方式：电动电控，内置涡轮供气；

3.2.2电源：交直流两用，内置电池≥2小时；

3.2.3病人回路：双通气回路；

3.2.4采用≥10英寸彩色触摸液晶屏幕显示及操作；

3.2.5中文操作界面、中文报警、操作提示信息，具备锁屏功能；

3.2.6呼吸阀可高温高压蒸汽消毒（134℃）；

3.2.7具备自检功能，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试呼气阀和安全阀等部件，并对流量传感器、氧气传感器等进行内部定标；

3.2.8可提供CO2监测模块；

3.2.9具备智能吸痰和同步雾化功能；

3.2.10主机可随时升级；

3.2.11支持HL7协议；

3.2.12支持高压氧气气源和低压氧气起源；

3.2.13主机重量：≤16KG；

3.2.14通气模式

3.2.14.1有创通气模式：VCV ，PCV，SIMV，PSV，CPAP，窒息通气；

3.2.14.2无创通气模式：PSV NIV，具备自动漏气补偿功能；

3.2.14.3高级通气模式：压力控制同步间歇指令通气，Duo-Levels及其它智能通气模式；

3.2.14.4具有高流量呼吸治疗功能（氧疗流速不低于80L/min）。

3.2.15通气设置

3.2.15.1潮气量: 20-2000 mL；

3.2.15.2呼吸频率：4-100 bpm；

3.2.15.3 SIMV频率：1-60 c/min；

3.2.15.4 PEEP：0-50 cmH2O；

3.2.15.5吸气触发：1 to 10 L/min；

3.2.15.6呼气触发：0-85% of peak flow；

3.2.15.7吸气时间：0.2-10秒；

3.2.15.8氧浓度：21-100%；

3.2.15.9流速波形：方波/减速波；

3.2.15.10同步气动雾化功能，雾化流速1-20L/min。

3.2.16病人监测：监测病人实时数据：通气参数，气道阻力/顺应性，内源性呼气末正压，平台压， FIO2,平均压，吸气百分比，P0.1，自主MV，自主频率,NIF、WOBi、VT/RR；

3.2.17报警功能：

3.2.17.1视觉和听觉三级智能声光报警，分不同的声音和颜色；

3.2.17.2报警设置项目：压力上限（Pmax），吸气潮气量上/下限（Vtmini /Vtmax），呼气分钟通气量上/下限（MVe low/ MVe high），呼吸频率上/下限（Fmini/Fmax），氧浓度上/下限（FiO2mini，FiO2max），窒息时间（T apnea)，电源故障，断电报警，管路脱落，技术报警。

分包4：转运呼吸机

4.1技术参数

*4.1.1专用转运呼吸机；

4.1.2驱动方式：气动电控；

4.1.3主机重量≤5Kg；

4.1.4可使用氧气瓶供氧，也具备快速接口，气源压力范围3~6 Bar，可快速切换气源，满足医院/救护车中心供氧，切换时无需关闭呼吸机或气瓶；

4.1.5氧气减压阀可徒手拧紧；

4.1.6电源要求：可使用220V交流电供电，也配置内置充电电池，电池可连续使用时间不低于6个小时；

4.1.7具备有创和无创通气功能；

4.1.8通气模式要求:

4.1.8.1容控通气：IPPV，S-IPPV，SIMV等；

4.1.8.2压控通气：PCV，aPCV，CPAP，BiLevel，PRVC等；

4.1.8.3高级通气模式：SIMV+压力支持，CPAP+压力支持，BiLevel+压力支持，PRVC+压力支持。

4.1.9潮气量： 50~2000ml；

4.1.10呼吸频率： 0~60次/分；

4.1.11 I:E为30:1 ~ 1:30；

4.1.12吸气时间：0.2~20秒；

4.1.13压力控制：3~50cmH2O；

4.1.14压力支持： 0~30 cmH2O；

4.1.15 PEEP：0~30 cmH2O；

4.1.16氧浓度：40%-100%；

4.1.17具备色块标示，方便在光线不足情况下快速启动，设置参数；

4.1.18具备一键快速成人、儿童切换功能；

4.1.19具备快速选择身高和性别后直接确定适宜参数并启动能力；

4.1.20具备一键快速消除报警并调整报警参数阈值的能力；

4.1.21监测参数：

4.1.21.1容量：潮气，分钟通气量，漏气量等；

4.1.21.2频率：通气频率，自主呼吸频率等；

4.1.21.3压力：峰压，平台压，平均压，氧浓度等；

4.1.21.4氧浓度监测：实时监测，采用超声波测量法，无损耗，不需要氧电池；

4.1.21.5具备吸气和呼气触发灵敏度均调节。

4.1.22报警功能：

4.1.22.1压力：气道压力过高/过低、气源压力过低/过高等；

4.1.22.2容量：分钟通气量过高/过低、漏气等；

4.1.22.3频率：高频通气、窒息等；

4.1.22.4其他：电量不足等。

4.1.23具备7英寸以上液晶显示屏，必备同屏显示流量、气道压力等波形，非触摸屏；

4.1.24旋钮须具备一次一档调节能力；

4.1.25符合急救设备行业标准，具备野外和低温环境使用设备条件；

4.1.26防水等级：IPX4，可在雨水环境下正常工作。

分包5：自动心肺复苏机

5.1技术参数

*5.1.1驱动方式：电动电控；

5.1.2按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有固定板支撑；

5.1.3机械结构：为双杆两侧固定结构，具有硅胶负压吸引杯，能帮助胸廓回弹；

5.1.4按压频率：100次/分钟、110次/分钟、120次/分钟；

5.1.5按压深度：在4～6 厘米范围内至少三种按压深度；

5.1.6按压释放比：1:1（50% :50%）；

5.1.7按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压模式；

5.1.8通气时间：在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于3秒；

5.1.9具有辅助通气报警提醒功能，提示救护人员通气及通气时间；

5.1.10工作状态：最大工作倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位，可固定担架上工作；

5.1.11配有气道开放垫，可使病人气道充分打开，便于病人的通气处理；

5.1.12供电方式：交直流；

5.1.13电池工作时间：≥120分钟，并具有具有电池电量分段指示；

5.1.14设备工作过程中可不停机更换备用电池。保证设备处于不中断状态持续工作；

5.1.15适用胸廓范围：最大胸宽≥45cm，胸骨高度范围15～30厘米，无患者体重限制；

5.1.16在最大按压深度条件下，心肺复苏机的按压器峰值压力≥70kg；

5.1.17主机重量（含双电池）≤10kg；

5.1.18具有设备内部故障报警提醒功能；

5.1.19具有紧急暂停功能；

5.1.20具有按压头自动归位功能；

5.1.21整机防护等级不低于IP43。

分包6：心电图机

6.1技术参数：

*6.1.1本机为心电信号采集、显示、分析及打印功能一体机；

6.1.2同屏显示，同步采集，同步记录12道心电波形；

6.1.3显示屏≥10.1英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作；

6.1.4本机具有一体化标准物理全键盘设计，方便信息输入；

6.1.5支持心电数据双向传输；

6.1.6支持心电数据PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式；

6.1.7 A/D转换：≥24bit；

6.1.8采样率：≥32000Hz；

6.1.9频率响应：0.01Hz~350Hz；

6.1.10内部噪声：≤15µV；

6.1.11时间常数：≥3.2s；

6.1.12输入电流：≤0.01μA；

6.1.13抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移、高频截止滤波器及自适应工频；

6.1.14除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能；

6.1.15采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s；

6.1.16支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式；

6.1.17可同屏显示12导同步心电波形；

6.1.18支持异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警；

6.1.19支持起搏检测功能；

6.1.20本机支持外接激光打印机；

6.1.21设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储；

6.1.22支持U盘、SD卡的扩容存储；

6.1.23支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7等格式的报告；

6.1.24支持波形冻结与波形浏览功能；

6.1.25支持报告打印预览功能；

6.1.26具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息；

6.1.27支持向量、时间向量功能。

分包7：网络心电图机

7.1配置要求：心电数据采集器及配套软件系统、心电数据分析软件

7.2技术参数：

7.2.1心电数据采集器：

7.2.1.1检测项目：常规心电图、频谱心电图、QT离散度、时频域心率变异分析、高频心电图等；

7.2.1.2导联：12导联同步采集；

7.2.1.3噪音电平：<30μV；

7.2.1.4采样频率：1KHz；

7.2.1.5采样分辨率：24bit；

7.2.1.6通讯方式：蓝牙，与平板电脑、台式电脑等多种外部设备连接；

7.2.1.7采集器连续工作时间：≥10h。

7.2.2远程静态心电采集系统软件

7.2.2.1具有终端设置和终端电量显示；

7.2.2.2同时支持APP和PC两种版本模式；

7.2.2.3具有病人信息录入、病人信息管理、病人采集项目选择等功能；

7.2.2.4采集数据可通过WiFi/ GPRS/3G/4G等多种传输方式传输到分析中心，支持数据实时上传和状态显示；

7.2.2.5支持心电图波形实时预览；

7.2.2.6支持移动端接受和查阅报告，支持多点报告查阅功能；

7.2.2.7支持随时采集随时远程发送，也可批量采集心电图数据，批量传输，统一查看报告。

7.2.3静态心电检测分析系统

7.2.3.1具有自动分析功能，具有时域分析、频谱分析、QT离散度、心率变异分析等功能，具有报告编辑、报告生成、打印功能；

7.2.3.2具有数据收发管理、数据存储管理、医院管理、用户管理、网络日志管理、统计查询管理等功能；

7.2.3.3支持多节点浏览、分析功能（支持科室工作站、数据分析中心或其他不同用户端同时登陆浏览、对比、分析同一病人数据）；

7.2.3.4支持心电报告的集中处理与上传下载功能，支持报告通过PC、平板、WEB同时浏览共享、会诊。

## 第三篇  项目商务需求

### 一、实施时间、地点

（一）交货时间

签订合同后90天内按要求安装完毕。

（二）交货地点

重庆市渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院）

### 二、报价要求

本项目报价以人民币报价，包括但不限于制作费、材料费、运输费、保险费、装卸费、知识产权费、仓储费、检测费、各种税费等相关所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任。

（一）、竞选文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本竞选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（二）、同一项目不允许出现两个或两个以上报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

（三）、报价中的计价一律采用人民币。

（四）、本项目各分包均设有最高限价，报价高于最高限价的为无效报价。

### 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、供应商应明确承诺：质保期不少于3年，质保期从验收合格之日算起。

供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。

2、比选产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、比选产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在竞选文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、供应商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：中选人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人须在24小内到达现场进行处理；无法在5天内解决故障的，则应提供备用机，以确保采购人正常的医疗工作。

（3）技术升级：在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中选人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中选人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

（3）技术升级

在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中选人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中选人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中选人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质保期过后，采购人需要继续由原中选人提供售后服务的，该中选人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中选人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在竞争性比选响应文件中列出。

### 四、付款方式

1、合同签订后，中选人向采购人缴纳5%合同金额作为质保金，该质保金在质保期结束后无息退还；

2、设备经采购人验收合格后，采购人支付全价合同款。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其他商务要求内容

（一）供应商必须在竞争性比选比选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  比选程序、评审标准、无效比选及采购终止

### 一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目依法组建的比选小组分别与各供应商进行比选。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1．资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比选。 |
|  |  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件）或相关证明材料 |
|  |  | 4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件（依法纳税证明和社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金 |
|  |  | 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录，并打印查询结果截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 | / |

注：

本项目不接纳联合体比选

供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2．符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 比选方案 | 只能有一个方案参与比选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件第二篇规定的内容作出响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 满足竞争性比选文件规定。 |

（三）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经比选确定最终采购需求且比选结束后，供应商应当按照竞争性比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价（填写《最后报价表》）及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）比选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）比选小组成员对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的最后报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （60%） | 60 | 1.起评分： 有效竞选人的起评分为60分。 2.扣分条款： 2.1响应文件的应答有一条不满足比选文件重要技术需求的（本比选文件第二篇中带“*”号标注的部分），技术部分得0分。 2.2响应文件投标应答有一条不满足比选文件一般性技术需求的（本比选文件第二篇中“*”号标注的部分除外），从起评分中扣除2分，合计5条不满足的，技术部分得0分。 |  |
| 竞选人的应答应满足比选文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 （10%） | 售后服务机构设置1分 | 所投产品制造商（或竞选人）注册地在重庆本地或在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得1分。 | 提供制造商（或竞选人）在渝工商注册证明复印件；制造商（或竞选人）授权本地服务机构的，须提供授权书复印件或服务协议复印件。 |
|  |  | 销售业绩5分 | 2021年1月1日至今，所投机型在重庆区域内医院有销售，每提供一个业绩得1分，此项最多得5分。 | 提供销售合同或中标通知书复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | 质保期4分 | 质保期在满足比选文件要求的前提下，每增加一年得2分，最多得4分。 | 提供承诺函（格式自定） |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |

说明：

（一）比选小组认为排名在前面的成交候选供应商的比选报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，比选小组可以取消该成交候选供应商资格，按顺序由排在后一位的成交候选供应商递补，以此类推。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微企业给予6%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）供应商所提交的响应文件不按第六篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（八）响应产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）供应商的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及比选有效期不满足比选文件要求的；

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十一）供应商提供虚假材料的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性比选采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形，以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 第五篇  竞选人须知

### 一、竞选人

1、合格竞选人条件

合格竞选人应完全符合比选文件第一篇中规定的竞选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、竞选人的风险

竞选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者竞选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致比选被拒绝或评定为无效比选。

### 二、比选文件

比选文件是竞选人编制竞选文件的依据，是比选小组评判依据和标准。比选文件也是采购人与中选人签订合同的基础。

（一）比选文件由比选邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；项目商务需求；比选程序、评审标准、无效比选及采购终止；竞选人须知；竞选文件格式等六部分组成。

（二）采购人对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在”行采家”官方网站（www.gec123.com）上发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载或领取与否，均视同竞选人已知晓本项目比选文件、补遗文件的内容。

（四）采购人对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应在”行采家”官方网站（www.gec123.com）上发布澄清或补遗书，该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

（五）评审的依据为竞争性比选文件和竞选文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断竞选文件对竞争性比选文件的响应，仅基于竞选文件本身而不靠外部证据。

### 三、竞选文件

竞选人应当按照比选文件的要求编制竞选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，竞选文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）竞选文件组成

竞选文件由第六篇“竞选文件格式”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第六篇“竞选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对竞选文件的评审。

（二）联合比选

本项目不接受联合体竞选。

（三）比选有效期

比选有效期为比选截止日期后九十天内。

（四）竞选文件的份数和签署

1、竞选文件一式四份，其中正本一份，副本一份（正、副本中不包含竞争性报价函和明细报价表），竞争性报价函和明细报价表（简称：报价）一份、电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在竞选文件正本中，比选文件第六篇竞选文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的竞选文件概不接受。

（五）报价

1、竞选人应严格按照“竞选文件格式”中“竞选一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、竞选人的报价为一次性报价，即在比选有效期内比选价格固定不变。

3、本项目只接受一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若竞选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、竞选一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以竞选一览表为准；

2、竞选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本竞选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞选人报价，竞选人同意并签字确认后，调整后的报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的报价，则其比选将作为无效比选处理。

（七）竞选文件的递交

1、竞选文件的密封与标记

1.1竞选文件的正本、副本不密封，报价及电子文档应密封，一并送达比选地点。应在封面、封套上注明项目名称、供应商名称、联系人、联系电话。还应注明“正本”、“副本”、“报价及电子文档”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

1.2封套的封口处应加盖竞选人公章或由法定代表人授权代表签字。

2、本项目不接受竞选文件通过邮寄递交。

### 四、开标

（一）开标应当在比选文件中“比选邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）开标由采购人主持，邀请竞选人和医院相关科室代表及监督部门代表参加。

（三）开标时，由竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况，经确认密封完好的竞选文件，由采购代人代表当众拆封，宣读竞选文件正本“竞选一览表”的竞选人名称和报价，以及比选文件允许的备选比选方案和竞选文件的其他主要内容并记录。

（四）未宣读的比选价格、价格折扣和比选文件允许提供的备选竞选人案等实质性内容等，评标时不予承认。

### 五、评标

见第四篇“评标”内容。

### 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的比选小组应按照评标报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人。

（二）定标程序

1、采购人应当自评审报告之日起5个工作日内，按评审结果排序确定中选人，并在“行采家”官方网站（www.gec123.com）”上对评标结果进行公告。

2、公告内容包括招标项目名称、中选人名单。

3、如有竞选人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中选通知书。

### 七、中选通知

1、采购人依法确定中选人后，采购人以电话通知形式发出中选通知。

2、中选通知发出后，采购人改变中选结果，或者中选人放弃中选，应当承担相应的法律责任。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、比选文件公告期限为采购公告发出之日起三个工作日，竞选人对比选文件如有异议，应在比选文件公告期限届满之日起一个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、竞选人对中选结果有异议的，应当在中选预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人在收到竞选人书面质疑后一个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知竞选人补充材料。竞选人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、竞选人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级相关监督部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自中选通知书发出之日起3日内，按照比选文件和中选人竞选文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人竞选文件作实质性修改。

（二）比选文件、中选人的竞选文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 第六篇  竞选文件格式

一、经济文件（注：此部分不装订在响应文件中，应作为报价，另单独密封）

（一）竞选一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2021年度财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

（一）竞选函（格式）

（二）竞选人书面承诺书及商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）售后服务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

五、其他

（一）服务方案

（二）其他资料

### 一、经济文件

（一）竞选一览表

项目名称：

| 分包序号 | 采购内容名称 | 数量 | 报价（万元） | 交货期（或为：实施时间） | 交货地点（或为：实施地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 |  |  |  |
| 合计 | 小写： 元 |
| 比选总报价（大写）： |
| 备注： |

竞选人：                                    法人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）分项报价明细表

项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |

竞选人：                                  法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请竞选人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.该项目所包含的拆除部分报价格式自拟。

### 二、资格文件

（一）营业执照副本复印件(三证合一的竞选人可不用提供税务登记证和组织机构代码证)

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

（五）2021年度财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（竞选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

注：

1.请打印在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用结果。

（七）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件（依法纳税证明和社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金）

（八）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）

说明：竞选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以竞选人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 三、商务文件

（一）竞选函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次比选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供招标项目的技术和商务服务。

四、我方按比选文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本  份，副本  份，电子文档   份。

五、我方承诺：本次比选的比选有效期为90天。

六、我方报价为闭口价。即在比选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

（竞选人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 比选商务要求 | 竞选商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：                               法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                            （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据竞选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）售后服务承诺（格式自定）

注：提供供应商售后服务承诺

### 四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

项目名称：

| 序号 | 比选要求 | 竞选应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：                                  法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据比竞选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

### 五、其他

1、服务方案

2、其他与项目有关的资料（自附）

（结束）